## Slide 1: Blodsukkermåling – information til underviser
Øvelse
Proceduren for korrekt blodsukkermåling gennemgås i fællesskab – denne finder du på næste side i øvelsesbeskrivelsen til deltagerne.
Deltagerne går herefter sammen to og to og skiftes til at få målt blodsukker. Den, der udfører blodsukkermålingen, fortæller undervejs om handlingerne. Den anden deltager observerer, om proceduren udføres korrekt.
Deltagerne gentager blodsukkermåling, men denne gang med frugtsaft på fingrene. Dette er for at tydeliggøre vigtigheden af at afspritte/vaske borgerens fingre inden blodsukkermåling.
Tidsforbrug: ca. 20-30 min.
OBS hvis en deltager ikke ønsker at få målt blodsukker må dette respekteres. Underviseren kan evt. få målt blodsukker i stedet, eller der kan anvendes ”falsk blod”.
Dette skal du bruge til øvelsen
Blodsukkerapparater
Blodsukkerstrimler
Lancetter (engangsfingerprikker)
Frugt (f.eks. appelsin eller fersken) – skåret ud
Handsker
Spritswaps
Kanyleboks

## Slide 2: Øvelse i at måle blodsukker
Gå sammen to og to
Følg på skift nedenstående procedure. Den der udfører blodsukkermålingen fortæller hvad hun/han gø. Den anden person observerer om proceduren udføres korrekt.
  Sprit fingrene af og sørg for at fingrene er tørre
  Gør apparatet klar ved at sætte en teststrimmel i apparatet
  Prik på siden af fingeren med fingerprikkeren
  Sug bloddråben op med teststrimlen
  Aflæs værdien på teststrimlen
Udfør nu blodsukkermåling igen, men rør denne gang først ved et stykke frugt, der er skåret ud. Tør fingrene af med papir, men undgå at spritte dem af eller vaske dem, inden I måler blodsukkeret igen.
Byt roller