## Slide 1: Injektionsteknik – information til underviser
Øvelse
Proceduren for korrekt injektionsteknik gennemgås i fællesskab – denne finder du på næste side i øvelsesbeskrivelsen til deltagerne.
Deltagerne går herefter sammen to og to, og skiftes til at injicere i en stikkepude, imens der fortælles om handlingerne undervejs. Den anden deltager observerer, om proceduren udføres korrekt. Hvis I ikke har stikkepuder til rådighed, kan I anvende en appelsin som alternativ.
Tidsforbrug: ca. 20-30 min.
Dette skal du bruge til øvelsen
Demopenne
Kanyler (4 mm)
Stikkepuder
Spritswaps
Håndsprit
Kanyleboks
Handsker

## Slide 2: Øvelse i at injicere insulin med en insulinpen
Gå sammen to og to
Følg på skift nedenstående procedure for insulin injektion. Den, der injicerer, fortæller hvad hun/han gør undervejs. Den anden person observerer, om proceduren udføres korrekt. OBS! I nedenstående procedure står der, at der stikkes i hud, men i denne øvelse anvender i stikkepuder.
  Vælg en 4 mm kanyle – der bruges ny kanyle ved hver injektion.
  Skru kanylen på pennen. Tjek, at der kommer en dråbe insulin ud på nålespidsen ellers afprøv pennen med 1-2 enheder insulin, så man tydeligt kan se, at der kommer insulin gennem kanylen.
  Indstil pennen til den planlagte dosis.
  Desinficer huden med spritswaps.
  Stik vinkelret (90 grader) på plan hud – tryk ikke så hårdt, at der kommer en fordybning i huden.
  Tryk pennens stempel i bund. Hold stemplet i bund og tæl langsomt til 10, inden kanylen trækkes ud.
  Kanylen tages af pennen og kasseres i en kanyleboks.
Byt roller